# Tekniska data – Audi A8 L 6,0 quattro

Status: November 2003

| Modell | Audi A8 L 6,0 quattro |
| --- | --- |
| Motor / elektronik |  |  |  |  |
| Motortyp | Tolvcylindrig-W-Ottomotor av Aluminium, DOHC |
| Ventilstyrning / antal ventiler per cylinder | Kontinuerlig kamaxelomställning för insug och avgas, rullsläparmar med hydraul. utjämning / 4 |
| Cyl.volym i cc / borrning x slaglängd i mm / komp. förhållande | 5998 / 84,0 x 90,2 / 10,75 |
| Max. effekt i kW (hk) / vid r/min | 331 (450) / 6200 (enl. 1999/99/EC) |
| Max. vridmoment i Nm / vid r/min | 580 / 4000-4700 (enl. 1999/99/EC) |
| Motorstyrsystem | Motronic ME 7.1.1: fullelektron. sekventiell insprutning, koord. Motor-momentstyrning, Hetfilm-Luftmassemätning, E-Gas, Karaktäristikstyrt tändsystem med vilande högspänningsfördelning, cylinderselektiv knackningsreglering via fyra sensorer, adaptiv lambdareglering, två styrenhetskoncept |
| Avgasrening | luftspaltisol. avgasgrenrör, fyra motornära 3-vägs katalysatorer; åtta uppvärmda lambdasonder. |
| Avgasklass/Svensk miljöklass | EU 4/2005 |
| Generator i A / batteri i A/Ah | 190 / 520/110 |
| Drivning / transmission |  |  |  |  |
| Drivning, typ | Quattro permanent fyrhjulsdrift med Torsen-mellandifferential och Elektroniskt Stabiliseringsprogram ESP |
| Koppling | Hydraulisk momentomvandlare med automatisk Lock-Up |
| Växellåda, typ | 6-stegad tiptronic med DSP och sportprogram |
| Utväxling på 1:a växeln / 2:a växeln | 4 171 / 2 340 |
| Utväxling på 3:e växeln / 4:e växeln | 1 521 / 1 143 |
| Utväxling på 5:e växeln / 6:e växeln | 0 867 / 0 691 |
| Backväxel / slutväxel (autom: konstant utväxling) | 3 403 / 3 317 |
| Fjädring / styrning / bromsar |  |  |  |  |
| Framaxel | Fyrlänks framaxel, krängningshämmare, Luftfjädring |
| Bakaxel | Trapetslänksaxel, krängningshämmare, Luftfjädring |
| Styrning / styrutväxling / vänddiameter i meter (D102) | Underhållsfri kuggstångsstyrning med hastighetsberoende servoverkan och variabel utväxling / ca. 12,7 m |
| Bromssystem, fram/bak | Diagonal-tvåkrets med ESP, bromsservo, hydraulisk bromsassistent; Ventilerade skivor fram och bak: Fram: dubbelkolvsok; Bak: elektromekanisk parkeringsbroms |
| Hjul / däck | 8,5 J x 18 aluminiumfälg, 12-ekersdesign / 255/45 R 18 99 Y |
| Prestanda / förbrukning / buller |  |  |  |  |
| Toppfart i km/h | 250 (begränsad) |
| Acceleration 0-100 km/h i sek | 3,8 / 5,2 |
| Bränsletyp | Blyfri 95 / 98 oktan |
| Bränsleförbrukning: stad / landsväg / blandad , l/100 km | 20,5 / 9,9 / 13,8 |
| CO2 utsläpp, g/km | 331 |
| Stillastående / förbipasserande exteriör bullernivå i dB (A) | 76 / 73 |
| Service / garanti |  |  |  |  |
| Long-life service efter maximalt antal kilometer | Beroende på serviceindikator upp till 3.000 mil (max 2 år) 1) |
| Garanti: Fordon / lackering / genomrostning | 2 år med obegränsat miltal / 3 år / 12 år |
| Försäkringsklassning |  |
| Vikt / last |  |  |  |  |
| Tjänstevikt i kg / max tillåten totalvikt i kg | 1995 / 2545 |
| Max axelbelastning fram/bak i kg | 1419 / 1300 |
| Släpvagnsvikt, obromsad i kg | 750 |
| Släpvagnsvikt i kg | 2300 |
| Taklast i kg / tillåtet kultryck i kg | 100 / 95 |
| Volymer |  |  |  |  |
| Kylsystemets kapacitet (inkl. Värmepaket) i liter | 18,9 |
| Oljemängd (inkl. filter) i liter | 13,3 |  |
| Bränsletank i liter | 90 |
| Kaross / dimensioner |  |  |  |  |
| Karosstyp | Aluminium: Audi Space Frame ASF / 4 / 5 |
| Antal dörrar / sittplatser | 5 dörrar / 5 sittplatser |
| Luftmotståndskoefficient cD / frontyta A i m2 | 0,28 / 2,31 |
| Längd (L103)/bredd exkl. speglar (W103) / höjd (H100), mm | 5192 / 1894 / 1455 |
| Axelavstånd (L101) / spårvidd fram/bak (W101/W102), mm | 3074 / 1619 / 1605 |
| Höjd till lastutrymmet i mm (H195) | 715 |
| Bagagekapacitet i liter, enligt VDA:s lådmetod (V211) | 500 |

- Beroende på körstil och körförhållanden