# 2002-06-10

# Mörrums Bruk satsar 300 miljoner för bättre miljö

Två större investeringsobjekt tas nu i drift av Mörrums Bruk. Det gäller en reningsanläggning för vattenutsläpp samt en ångpanna med överskottsbark som bränsle. Båda anläggningarna medför stora miljöfördelar. Investeringarna uppgår till totalt 300 miljoner kronor.

Den reningsanläggning som nu byggts vid Mörrums Bruk har planerats vid ett flertal tillfällen tidigare. Olika lösningar har diskuterats. Den som nu valts är ett prov på nytänkande inom skogsindustrin. Reningssystemet kallas för multibio och bygger på en princip där bakterier i flera steg ”äter upp” föroreningar innan de lämnar fabriken med avloppsvattnet. Testkörningarna har visat på goda resultat med kraftigt minskade utsläpp av miljöpåverkande ämnen. Utsläppen av COD, kemiskt syreförbrukande ämnen, har minskat med 60 procent.

Ångpannan har inrättats genom att bygga om brukets gamla oanvända sodapanna. Den nya anläggningen skall använda överskottsbark från processen som bränsle. Tekniken som valts kallas BFB som står för bubblande fluidiserande bädd. De befintliga elfiltren har byggts om och medför minskad miljöbelastning bl a vad gäller stoftutsläpp.

- Vår ambition har varit att nå så långt som möjligt när det gäller miljötänkande och prestanda i samband med de här projekten. Därför präglas de av såväl nytänkande som ambitionen att gå ifrån de konventionella lösningarna till något som vi anser vara bättre. Våra tester och provkörningar visar att vi valt rätt väg, säger Carsten Wieger, platschef på Mörrums Bruk.

Massabruket Mörrums Bruk ingår i skogskoncernen Södra och har en kapacitet på 420 000 ton pappersmassa årligen. Bruket har drygt 400 anställda. Det startade 1962 och firar alltså 40-årsjubileum i år.

…………………………………………………………………………………………

Ytterligare upplysningar: Carsten Wieger, platschef Mörrums Bruk, 0454-55 000.