Dra skruv utan mutter

Essve kompletterar sitt sortiment av skruv- och mutterdragare med tre nya maskiner från Makita. Nyheterna är små, kompakta och ergonomiska maskiner med stor kraft för bästa arbetsmiljö och resultat.

Makita introducerar ett ergonomiskt gummiklätt handtag på sina elverktyg, utan att ge avkall på maskinens hållfasthet. Gummi-handtaget förbättrar greppet, dämpar vibrationerna och avlastar hand och arm, så att det går att arbeta längre utan att bli trött.

- 6918DWD Sladdlös mutterdragare 12 V, 2,6 Ah

Med en kraftfull 12 voltsmotor och ett miljöanpassat högkapacitets-batteri på 2,6 Ah är maskinen ett kraftpaket (max vridmoment 120 Nm) med ovanligt lång gångtid. Ett växelhus av aluminium och motorhus av makrolon förbättrar slitstyrkan ytterligare. Maskinen har också en slagfunktion som kan kopplas på vid arbeten i hårda underlag.

Tekniska data:

| Verktygsfäste/fyrkant | ½" (12,7 mm) |
| --- | --- |
| Kap. standard/höghållfastbult | M8-M14/M6-M12 |
| Varvtal, steglöst | 0-2300 v/min |
| Slagtal, steglöst | 0-3000 s/min |
| Max vridmoment | 120 Nm |
| Vikt | 1,6 kg |

- 6916DWD Slagskruvdragare 12 V, 2,6 Ah

En ergonomiskt utformad sladdlös skruvdragare med kompakt och välbalanserad design som passar såväl stora som små händer. Maskinen har en cirkelslående funktion som automatiskt kopplas in vid ökad belastning. Äntligen en skruvdragare som gör hela jobbet.

Tekniska data:

| Verktygsfäste | 1,4" sexkant |
| --- | --- |
| Kap. maskinskruv | 4 mm-8 mm |
| Kap. standardbult | M5-M12 |
| Varvtal, steglöst | 0-2300 v/min |
| Slagtal, steglöst | 0-3000 s/min |
| Max vridmoment | 100 Nm |
| Vikt | 1,5 kg |

- 6823 Skruvdragare 570W

En mycket kraftfull maskin som klarar alla på marknaden existerande stålreglar. Varvtalsregleringen är steglös och maximalt varvtal är 2500 varv/min, att jämföras med de flesta andra maskiner som har 4500 varv/min. Samtidigt är maskinen lätt och tyst med lågt tomgångsljud och en nyutvecklad "tyst" koppling. Noshylsan kan demonteras utan att inställningen förändras. Maskinen kompletteras enkelt med mutterhylsa och nos för farmarskruvdragning.

Tekniska data:

| Kap. självborrande skruv | 6 mm |
| --- | --- |
| Kap. gipsskruv | 6 mm |
| Ineffekt | 570 W |
| Varvtal, | steglöst 0-2500 v/min |
| Vikt | 1,5 kg |
| Standardtillbehör: |  |
| Magnetiskt bitshållare |  |
| Bits Ph 2 |  |

För ytterligare information se ESSVE:s hemsida www.essve.se eller kontakta Ronny Svensson, produktchef Makita, tel. 08-623 61 00, e-post rsv@essve.se

Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=8007